## Slide 1: Fuß- und Radwegekonzept für die Stadt Nagold

## Slide 2: Vorwort
Dieses Konzept soll als Entscheidungsgrundlage dienen, mittelfristig den Fuß- und Radwegeverkehr in Nagold auszubauen und zu fördern um so die Forderung aus dem integrierten Klimaschutzkonzept zu erfüllen, die Wege des Umweltverbundes bis zum Jahr 2026 zu verdoppeln. Es ist keineswegs ein vollständiges und fertiges Konzept, sondern soll von Zeit zu Zeit erweitert und ergänzt werden.
In dem Konzept sind verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen und priorisiert worden (siehe die Ziffern 1 bis 3 im roten Sternchen rechts oben auf der Seite), die damit eine gute Grundlage darstellen für die kommunalpolitische Arbeit. Zur Orientierung ist dem Echtbild ein Kartenausschnitt gegenüber gestellt, wobei die Pfeilrichtung den jeweiligen Blickwinkel zeigt.
Bei der Ausarbeitung des Konzeptes hat man sich auf die Haupt-verbindungswege konzentriert, die sowohl für die einzelnen Stadtgebiete, wie auch für den touristischen Verkehr von Interesse sind. Denn neben der Förderung der sanften Mobilität kann die schrittweise Umsetzung eines solchen Konzeptes Nagold mit seiner attraktiven Innenstadt für den Freizeitradverkehr ein anziehendes und lohnendes Ziel sein.
Die rasante Entwicklung bei den E-bikes gibt dem Freizeitradverkehr einen weiteren Schub. Nicht nur ältere Menschen erleben dadurch wieder neu gewonnene Mobilität, auch bei den Jugendlichen steht das Rad wieder hoch im Kurs, wie die Nutzung des Mountainbike-Trails am Eisberg zeigt.

## Slide 3: Gut angelegtes Geld
Nach dem neuesten Fahrradmonitor 2015 stehen ganz oben auf der Wunschliste der Radfahrer sichere und erlebnisreiche Wege sowie gut ausgestattete Fahrradabstellanlagen.
Laut dem Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) steigen immer mehr Menschen auf das Fahrrad um. Die Förderung des Radverkehrs birgt vor allem für kleine und mittlere Städte (bis 50.000 EW) ein enormes Potential. Für Kommunen lohnt es sich, in Radwege zu investieren. Fahrradfahren reduziert Staus und Schadstoffe, fördert die Gesundheit und ist gut für kommunale Haushalte und fördert auch den derzeit boomenden Rad-Freizeitverkehr.
Für Investitionen in den Radverkehr sind derzeit Fördermittel aus verschiedenen Programmen möglich. So beinhaltet der nationaler Radverkehrsplan 2020 des Bundesverkehrsministerium auch ein Förderprogramm; beim Bundeswettbewerb „Klimaschutz im Radverkehr“ des Bundesumwelt-ministeriums können Kommunen Zuschüsse bis zu 70 % für Fahrradabstellplätze, Ladestationen, Markierung von Schutzstreifen oder Fahrradstraßen erhalten. Auch das Land unterstützt Maßnahmen der Städte zur Förderung des Radverkehrs.
Für den Bereich des Fußgängerverkehrs ist ein Auszug aus dem im Jahr 2015 vom AK Wirtschaft und Verkehr ausgearbeiteten Bankkonzeptes eingearbeitet, der der Stadtverwaltung bereits vorliegt.

## Slide 4: Verbindung von Süden in die Innenstadt
Verbindung zwischen Messe und Radweg hinterm Obdachlosenheim
Ankauf der benötigten Fläche hinter der GWW
Brückenbau von GWW zum Obdachlosenheim
1
Waldach

## Slide 5: Verbindung von Süden in die Innenstadt
Verbindungsstück Stikelareal/Messegelände
Bau eines Radwegs auf den bereits erworbenen Flächen der Stadt
1
Waldach

## Slide 6: Verbindung von Süden in die Innenstadt
Verbindung Radweg zum Obdachlosenheim
1
Ende des bisherigen Radweges
Verlängerung bis zum Obdachlosenheim
Waldach
Iselshäuser Str.

## Slide 7: Verbindung von Süden in die Innenstadt
Verbindung Ende Radweg zum Riedbrunnen
Verlängerung des Radweges übers eh. Schuonareal zum Riedbrunnen
1

## Slide 8: Verbindung von Süden in die Innenstadt
Blick von Forstkugel zum eh. Schuonareal
Blick vom Riedbrunnen Richtung ehemaliges Schuonareal
1

## Slide 9: Verbindung von Süden in die Innenstadt
Weg von der Scholderwiese auf die Iselshäuser Straße (1)
2
Scholderwiese

## Slide 10: Verbindung von Süden in die Innenstadt
Weg von der Scholderwiese auf die Iselshäuser Straße (2)
Fahrradspur bis Einmündung Schwandorfer Straße
Tempo 30 auf dieser Strecke
oder Verbreiterung als kombinierter Geh- und Radweg
2

## Slide 11: Verbindung von Süden in die Innenstadt
Kreuzung Gerber-/Grafenwiesenstraße
Provisorische Mittelinsel
Nach Ertüchtigung des Aral-Kreisels Fußgängerüberweg
Seit Dez 2017 einfache Querungshilfe

## Slide 12: Verbindung von Osten in die Innenstadt
Kreuzung Kreuzertalweg/Kernenstraße
Blumenrabatte verkleinern für Fuß- und Radverkehr
Übergang des Radwegs dann am Kreisel
1
Feuerwehr

## Slide 13: Verbindung von Osten in die Innenstadt
Ende der Kreuzertalstraße
Verlängerung des Kreuzertalwegs als Radweg oberhalb Heim Waldeck
3

## Slide 14: Verbindung von Osten in die Innenstadt
Ecke Herrenberger-/Neue Straße
2
Pflasterung oder deutliche Markierung
Vorstadtplatz

## Slide 15: Verbindung von Osten in die Innenstadt
Langfristig Verbindung schaffen hinter der Feuerwehr hoch zum Kreuzertalweg
3

## Slide 16: Verbindung vom Kernen nach Osten
Kreuzung Kreuzertalweg/Kernenstraße
Radwegespur in den Kreuzertalweg, auch als wichtige Verbindung vom Kernen in die Innenstadt
2
Feuerwehr

## Slide 17: Verbindung Steinberg - Innenstadt
Haiterbacherstraße vor dem Viadukt
Radweg auf der Straße weiterführen bis zum Aralkreisel
Kennzeichnung als Fahrradspur
2

## Slide 18: Verbindung Emmingen - Nagold
Kreuzung Emmingerstraße/B 463
Bedarfsampel für die Kreuzung der Bundesstraße oder andere Querungshilfe
Weiterfahrt auf dem Radweg an der Nagold
Seit Dez 2017 einfache Querungshilfe

## Slide 19: Verbindung Emmingen - Nagold
Kreuzung Emmingerstraße/Langestraße
Querungsmöglichkeit mit Hilfe eines Zebrastreifens?
3

## Slide 20: Haltestelle Stadtmitte
Bordstein absenken
Tempo 20 km/h auf der Herrenberger Straße
1
Feuerwehr

## Slide 21: Haltestelle Stadtmitte
Fahrradboxen mit Ladestation
Überdachter Fahrradständer
2

## Slide 22: (Überdachte) Fahrradständer
beim Rathaus
am Busbahnhof
2
Incl. Fahrradboxen

## Slide 23: Beschilderung
Konsequente Weiterführung der teils begonnenen Beschriftung der Radwegezeichen
Hinweise bei unklaren Abbiege-situationen (Bsp. Gäurandweg)
2
Radfahrer benötigen klare, lückenlose und gut sichtbare Hinweisschilder

## Slide 24: Mountainbike Trail
Bike Trail wird intensiv genutzt. Erweiterungen sollten zukünftig geplant werden
3

## Slide 25: Bankkonzept AK Wirtschaft und Verkehr (Auszug)
Vorschläge für neue aufzustellende Bänke (gelb)

## Slide 26: Visionen/offene Fragen
Anbindung Wolfsberg in die Innenstadt
Alternative evtl. über die Schönblickstraße und Vogelsangweg

## Slide 27: Visionen/offene Fragen
Anbindung Kernen in die Innenstadt
Anbindung Lemberg in die Innenstadt

## Slide 28: Gute Ideen
Öffentl. Fahrradpumpe für Alle (Meran)

## Slide 29: Verbände und Gruppierungen
Nachfolgende Gruppierungen waren der Erstellung beteiligt oder unterstützen das Konzept in der jetzigen Form:
Fraktion der Grünen im Gemeinderat
Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)
Deutscher Alpenverein Sektion Nagold
Verein für Leibesübungen – VfL Nagold
AK Wirtschaft und Verkehr
Stadtseniorenrat
Jugendgemeinderat
Richies Radsportgeschäft, Nagold
Michael Kerner-Winkler VELO Lebensart, Korntal
Radzentrum Nagold
Renz Zweirad-Center
Rad Katz Nagold-Schietingen
Velologe, Manuel Gauß, Gerichtsplatz 7